| BÖLÜM | Röle | SAYFA | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| YAPILAN İŞ | Buchholz rölesi hakkında bilgi edinildi | TARİH | 24/06/2010 |
| Elazığ TEİAŞ’ta ayıcı değişikliği için şalt sahasında keşif yapıldı. Ayırıcı için fidere kablolar döşendi. Buchholz rölesi hakkında bilgi edinildi. Transformatörün içinde bir arıza yavaşça ortaya çıkarsa yerel ısınmalar meydana gelerek katı ve sıvı malzemeleri ayrıştırması sonucu yanıcı gazlar meydana getirir. Buchholz rölesinde belirli bir miktar gaz biriktiğinde alarm sistemi çalışır. Rölede toplanan gazın analizi arıza cinsi ve yeri hakkında bir göstergedir. Toplanan gazın cinsi hidrojen ve asetilense yapı parçaları ve yağda ark, hirojen asetilen ve metan ise pertinaks yalıtımında bozulma sonucu ark(örneğin kademe değiştiricide), hidrojen asetilen ve etilen ise saç paket bağlantılarında sıcak nokta, hidrojen asetilen ve propilen ise sargılarda sıcak nokta olduğu sonucuna varılır. Buchholz rölesi ile bulunan diğer arızada demir çekirdekte meydana gelen akımların kendilerine yol bulmaları ile demir parçalar arasında ark oluşmasıdır. Bu çeşit arklar demirin hasara uğramasına sebep olduğu gibi yağın ağırlaşıp çamurlaşmasına da yol açar. Transformatör ilk servise girdiği zaman eğer yağ doldurulması sırasında yeterli vakum uygulanmamış ise sargılar arasında sıkışan hava Buchholz rölesinde toplanarak yanlış açmalara sebep olur. Eğer toplanan gaz yanıcı değilse rölenin yanlış açtığı kanaatine varılır. Yağ içinde bir sargı arızası olursa ark çok hızlı bir şekilde gaz üretir. Üretilen bu gaz yağ içerisinde bir yürüyen dalga oluşturur. Buchholz rölesi alt kontaklarının bağlı olduğu klape bu dalgadan etkilenerek açma kumandası verir. Buchholz rölesinde alt klape ayrıca şamandıra ile donatılmıştır. Bu şamandıra yağın birden akıp gitmesi halinde açma yaptıracağı gibi, yağ pompalarının çalışmasında ortaya çıkan yağ dalgalarının amortize edilmesinede yardımcı olur. |
| STAJ YETKİLİSİ | Ünvan Ad ve Soyad |  | İmza Kaşe |  |

| BÖLÜM |  | SAYFA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| YAPILAN İŞ |  | TARİH | ......../......../............. |
| STAJ YETKİLİSİ | Ünvan Ad ve Soyad |  | İmza Kaşe |  |

| BÖLÜM |  | SAYFA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| YAPILAN İŞ |  | TARİH | ......../......../............. |
| STAJ YETKİLİSİ | Ünvan Ad ve Soyad |  | İmza Kaşe |  |