| BÖLÜM | Röle | SAYFA | 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| YAPILAN İŞ | Keban TM Röle Panosu Tadilatı | TARİH | 29/06/2010 |
| 154 kV delta fideri motorlu hat ayırıcısı değişiminden dolayı röle panosu tadilatı yapıldı ve SDK bağlantıları yapıldı. Fider aşırı akım rölesi hakkında bilgi edinildi. Fider aşırı akım rölesi; Fider Aşırı Akım Koruma : Genel olarak tek veya üç fazlı aşırı yük çekilmesi ve fazlar arası kısa devre arızalarına karşı yapılan bir korumadır. Ayrıca yıldız topraklı devrelerde, faz toprak arızalarına karşı artçı koruma olarakta kullanılır. Yani fider toprak koruması çalışmadığında fider aşırı akım koruması çalışarak korumayı yapar. Sistemde fider aşırı akım korumaları 2 aşırı akım rölesi ile gerçekleştirilir. Fiderlerde meydana gelen tek veya üç fazlı bir arıza sonucu, akım transformatörünün sekonderinde röleye giden akımın röle tep ayarını bulması ile röle çalışarak; Korna çalar, aşırı akım (Faz A yada faz B) ışıklı işareti çıkmaktadır ve kendi kesicisi açılmaktadır. Sistemde aşırı akım rölesi olarak genellikle elektromanyetik çekme ve endüksiyon disk tipi röleler kullanılmaktadır. Zaman karakteristikleri ise ani, ters zamanlı veya sabit zamanlı olabildiği gibi hem ters zaman ve hem de ani elemanlı olan rölelerde kullanılmaktadır. |
| STAJ YETKİLİSİ | Ünvan Ad ve Soyad |  | İmza Kaşe |  |

| BÖLÜM |  | SAYFA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| YAPILAN İŞ |  | TARİH | ......../......../............. |
| STAJ YETKİLİSİ | Ünvan Ad ve Soyad |  | İmza Kaşe |  |

| BÖLÜM |  | SAYFA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| YAPILAN İŞ |  | TARİH | ......../......../............. |
| STAJ YETKİLİSİ | Ünvan Ad ve Soyad |  | İmza Kaşe |  |